## Slide 1
Интерфейс | Проп. способность Мбит/с / Мбайт/с | Способ передачи/ разрядность данных | Длина, м и тип линии связи | Внешний ИП / отдельный констр. | Кол-во подключ. устройств | Назначение | Особенности
Внешние интерфейсы |  |  |  |  |  |  | 
RS-232c | 0,148 / 0,018 | Последов. | До 15 / 20 кбит/с | + / + | 1 | Стандартн. у-ва | 
RS-485 | 10/ 1,125 |  | 12 / 10 м/бит/с 1200 / 0,1 мбит/с |  |  | Пром. автоматика | 
Centronics (SPP) ECP / EPP | 1,2/ 0,15 24/ 3,0 | Паралл. / 8 | 1,8 (5,1- спец. каб.) До 10 - спец. кабель | + / + | 1 | Принтер, сканер | 
USB 1.1 USB 2.0 USB 3.0 USB 3.1 | 12/ 1,5 480/ 60 5000 10000 | Последов. | 5 на сегмент 3 на сегмент | 5 В/0,5 А / + 5 В/0,9 А / + | До 127 | Устройства ввода, аудиоустройства видео | Горячее подключение
Fire – Wire (IEEE-1394) | 1394a 400 / 50 1394б 800 / 100 S1600 1600 S3200 3200 | Последов. | 4,5 на сегмент | До 40 В/ 1,5 А / + | До 63 | Цифр. видеокамеры, сканеры и др. | Горячее подключение Гальван. развязка
Внутренние интерфейсы |  |  |  |  |  |  | 
ISA – 16 | 8 Мбайт/с | Паралл. / 16 | - | - / - | До 6 - ти | Стандартные ПУ | 
PCI 2.1 (33 МГц) PCI 2.2 (66 МГц) | 133/ 264 Мбайт/с 266/ 533 Мбайт/с | Паралл. / 32/ 64 | - | - / - | До 5 – ти (обычно 3) | Видео, звук и др. ПУ | 
 |  |  |  |  |  |  | Горячее подключение
PCI-X 266 PCI-X 533 | 2,1 Гбайт/с 4,3 Гбайт/с | Паралл. / 64 | - | - / - |  | ПУ в серверных платформах | 
AGP1x /2x (66 МГц) AGP4x/8x (133 МГц) | 266/ 533 1,066/ 2,1 Гбайт/с | Паралл / 32 | - | - / - | 1 | Граф. адаптер | 
PCI Express 1.0 x1/ x2/ x4/ x8/ x16/ x32 PCI Express 2.0 PCI Express 3.0 PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 | 2 Гбит/с эфф./лин. 4,0 Гбит/с /линию 8,0 Гбит/с /линию 16 Гбит/с /линию 32 Гбит/с /линию | Последов. | - До 10 | - / - | 1 | Граф. адаптер, ПУ | 
Стандартные интерфейсы ПК и ПУ

## Slide 2
ATA/ ATAPI – 66 ATA – 133 (PATA) | 533/ 66 1066/ 133 | Паралл. / 16 | До 1 | + / + | До 4 - х | Накопители на ЖД, CD-Rom | 
Serial ATA 1.0 (SATA) SATA 2.0 SATA 3.0 SATA 3.2 еSATA Power еSATA (еSATA+питание USB 2.0) | 1,5 Гбит/с 3,0 Гбит/с 6,0 Гбит/с 2.0 Гбайт/с 3,0 Гбит/с 3,0 Гбит/с | Последов. Гбит/с | До 1 До 2 (спец. кабель) | + / + | До 4 - х | Накопители и т.п. Для серверов | позиц. как внешний позиц. как внешний позиц. как внешний Горячее подключение
Беспроводные (wireless) интерфейсы |  |  |  |  |  |  | 
IrDA 1.1 (ИК - порт) (COM, USB, Ir-контр. ) | 9200 кбит/с – 4 Мбит/с (880 нм) | Последов. | Несколько метров | + / + | 1 | Обмен сообщениями, файлами, связь с моб. | 
Bluetooth 1.0 (2,4 ГГц) (COM, USB, Pc-card) Bluetooth 2.0 Bluetooth 3.0 Bluetooth 4.0, 4.1 Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.0, 5.1 | 720 кбит/с – асинхр. 420 - полнодуплекс. 2,1 Мбит/с 3 - 24 Мбит/с 24 Мбит/с 48 Мбит/с | Последов. | Несколько метров 10 До 100 До 300 | + / + | От 1 до 8 (ведомых) | Связь с моб. телеф. | совмест. с Wi –Fi Классич.+высокоскорост.+низкое потреб. возможность подключения к интернету
Wi -Fi (2,4 ГГц) подкл. к ЛВС по IEEE 802.11a, б, n (USB,PCI) | а – 11 Мбит/с б – 52 Мбит/с n – 300 Мбит/с | Последов. | До 300 | + / + | В зависимости от топологии сети | ЛВС | 
WiMAX | До 1 Гбит/с |  |  |  |  |  | Стандарт IEEE 802.16
Интерфейс | Проп. способность Мбит/с / Мбайт/с | Способ передачи/ разрядность данных | Длина, м и тип линии связи | Внешний ИП / отдельный констр. | Кол-во подключ. устройств | Назначение | Особенности
Внутренние интерфейсы
Стандартные интерфейсы ПК и ПУ

## Slide 3
Интерфейс | Проп. способность Мбит/с / Мбайт/с | Способ передачи/ разрядность данных | Длина, м и тип линии связи | Внешний ИП / отдельный констр. | Кол-во подключ. устройств | Назначение | Особенности
Специальные интерфейсы
Токовая петля |  |  | Несколько км | + / + |  | Удаленное соединение | Гальв. развязка
MIDI (на звук. карте) | 31,25 кбит/с | Последов. | до 15 | + / + | 1 перед. к 4 - м прием. До 16- ти в локал. сеть | Соед. эл.-муз. инстр. | Ток. Петля 5/ 10 мА Гальв. развязка
DVI | 3,4 Гбит/канал 24 бит/пкс | Последов. | 4,5м/1920*1200 пкс 15м/1280*1024 пкс |  |  |  | 
HDMI 1.1-1.4 | 4,9-10,2 Гбит/с | Последов. | до 10 (до 35 с усилит.) |  |  |  | 
Display Port 1.0 Display Port 1.2 Thunderbolt вер.2 Thunderbolt 3 | 10 Гбит/с 21,8,6 Гбит/с 20 Гбит/с 40 Гбит/с | Последов. | до 15 до 3/3840*2400 пкс 3 м |  |  |  | 
Видеоинтерфейсы
Стандартные интерфейсы ПК и ПУ